## Slide 1
L’eau, entre trop plein et trop peu
Organiser les solidarités à l’échelle des bassins
Ihédate - Montpellier
14/03/2025

## Slide 2
~ 1 000 salariés (Exploitation, Maintenance, Ingénierie…)
182 centrales
Puissance installée : ~ 6 GW ( 30% du parc France)
Production moyenne : 10 700 GWh ( 5,4 millions hab.)
Volume utile total : 2 300 Mm3
STEP de Montézic (12)
900 MW
Centrale du Pouget (12)
500 MW
Centrale de Pragnères (65)
180 MW
EDF Hydro dans le Grand Sud-Ouest, un enjeu énergétique d’importance

## Slide 3
La spécificité de l’énergie électrique : elle ne se stocke pas !
A chaque instant, le gestionnaire du réseau électrique (RTE) doit assurer l’équilibre :
Production = Consommation
Rôle de l’hydroélectricité

## Slide 4
Cas d’une variation de la consommation
Ex : pointes du matin et du soir, creux des week-end, variation hiver / été
Rôle de l’hydroélectricité
Pic de consommation le 14/01/2022
Production = Consommation
MW
Source : https://www.rte-france.com/eco2mix/la-production-delectricite-par-filiere

## Slide 5
Cas d’une variation de la production
Ex : arrêt d’une centrale nucléaire, perte d’une ligne de transport haute tension, intermittence des énergies renouvelables
Rôle de l’hydroélectricité
Production = Consommation
Pic éolien le 01/01/2025
Source : https://www.rte-france.com/eco2mix/la-production-delectricite-par-filiere
MW

## Slide 6
  La sûreté du système électrique français nécessite des moyens de production flexibles
Rôle de l’hydroélectricité
  L’hydroélectricité, un levier d’atténuation du changement climatique
  Une énergie doublement renouvelable
  Production d’une énergie renouvelable souveraine et stockable
  Favorise l’intégration des nouvelles énergies renouvelables intermittentes
  L’hydroélectricité, un « pompier » du réseau électrique, qui joue un rôle majeur dans la transition énergétique :
  PPE : +1,5 GW de STEP à l’horizon 2035
  Scénarios des futurs énergétiques 2050 de RTE appellent de la flexibilité quel que soit le scénario

## Slide 7
2/3 des concessions hydroélectriques d’EDF servent déjà ces autres usages
Le multi-usage de l’eau par EDF Hydro
Lâchers d’eau pour l’eau potable, l’irrigation, l’industrie et les milieux naturels
= soutien d’étiage
Lâchers d’eau pour les sports d’eaux vives
Plan d’eau pour la lutte contre les incendies
Cote estivale
pour le tourisme

## Slide 8
  Un déficit structurel de ressource en eau qui va s’accroître avec le changement climatique.
  Un déficit estimé aujourd’hui à 250 Mm3 et qui serait de 1 200 Mm3 d’ici 2050 sans action particulière
  Un enjeu crucial
  Eau potable Agriculture Industrie Milieux aquatiques
  Une réponse multiple
Economies et réutilisation des eaux
Solutions fondées sur la nature
Création de nouvelles réserves
Mobilisation des réservoirs hydroélec
Les enjeux de la ressource en eau sur le bassin Adour-Garonne

## Slide 9
EDF Hydro en Occitanie :
Une forte contribution au soutien d’étiage
147 Mm3 conventionnés et réservés chaque été par EDF Hydro dans le Grand Sud-Ouest
Adour
Institution Adour
2,8 Mm3
Lot
Entente Lot
33 Mm3
Aude
DDT 11
10 Mm3
Aveyron
CD 82 / DDT 82
6,1 Mm3
Tarn
CD 81
26 Mm3
Garonne
SMEAG
69,5 Mm3
La contribution d’EDF Hydro au soutien des étiages
Des lâchers réalisés depuis 30 ans qui sont indemnisés

## Slide 10
Première convention signée en 1993
Convention qui a évolué en 2020 et qui va de nouveau évoluer en 2025-26 :
Accroissement des volumes : 53 Mm3  69,5 Mm3 ---> 79,5 Mm3
Accroissement des débits : 10 m3/s et 15 m3/s  15 m3/s et 20 m3/s
Indemnisation : modèle économique « service public » décorrélé du prix de l’énergie
L’exemple du contrat Garonne
Contrat entre

## Slide 11
Production principalement l’hiver |  | Turbinage l’été
Maintenance des aménagements programmée l’été |  | Disponibilité des usines l’été
Nécessite des lacs remplis pour l’hiver |  | Mobilisation des lacs jusqu’à l’automne
EDF Hydro en Occitanie :
Une forte contribution au soutien d’étiage
Quelles conséquences opérationnelles pour EDF ?
Un savoir-faire pour la gestion énergétique qui sert la gestion de l’eau :
Prévisions des apports en eau (neige, pluie) et en débits par des experts hydrologues et prévisionnistes pour gérer la « flexibilité de l’hydrologie »
Optimisation du remplissage des retenues, notamment en prenant en compte les effets du changement climatique : avance de la fonte / planning de maintenance
Hydroélectricité |  | Soutien d’étiage

## Slide 12
La Garonne à Toulouse
le 20 sept 2022 à 15h
28 m3/s - plus bas débit de 2022

## Slide 13
La Garonne à Toulouse
le 20 sept 2022 à 15h
28 m3/s - plus bas débit de 2022

## Slide 14
  Une sécheresse exceptionnelle l’été qui a conduit à des déstockages d’eau historiques et des observations de grandes tensions sur le territoire :
  Aveyron : conflit d’usages entre tourisme et eau potable
  Aude : arbitrage par l’Etat sur des lâchers pour les sports d’eaux vives
  Garonne : une adaptation des contrats pour répondre aux besoins intenses
2022, un été préfigurateur de 2050 ?
  … dans un contexte de risque sur l’approvisionnement en énergie pour l’hiver suivant (guerre en Ukraine, corrosion sous contrainte du nucléaire) qui aurait dû, au contraire, conduire EDF à constituer des stocks en prévision

## Slide 15
Conserver la flexibilité de production apportée par l’hydroélectricité
 Un enjeu national d’ATTENUATION du changement climatique
Et demain ?
Des projets de développement de réserves complémentaires sur des ouvrages EDF existants Ex : réhausses de barrages, sur-remplissage par pompage
Réaliser le soutien d’étiage à partir des réservoirs hydroélectriques  Un enjeu local d’ADAPTATION au changement climatique
Mobilisation accrue des réservoirs mais qui restera limitée car la ressource des réservoirs hydroélectriques n’est pas en adéquation avec les besoins
Une nécessaire compensation des pertes de flexibilité pour le système électrique engendrées par le soutien d’étiage
La mobilisation des réservoirs hydroélectriques en tant que levier d’adaptation au changement climatique : une solution qui ne peut être qu’une « brique » d’un mix global de solutions

## Slide 16
Merci

## Slide 17
Et demain ?
Notes: Cu = vol tot
Cu estivale= vol tot-SE – CT – autres contraintes